| L.p. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty rozbiórkowe PARTER |
| 1 | kalkulacja | Rozebranie konstrukcji, z elementów stalowych demontaż wyposażenia kuchni, | t |  |  |
|  | własna | przygotowalnSzi,zmywalni i pomieszczeń towarzyszących,wentylacji meczaniczej |  |  |  |
|  |  | 15 | t | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 0354-09 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | szt. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 3 | KNR-W 4-01 | Rozebranie okładziny ściennej wraz z zaprawa cementowa | m2 |  |  |
|  | 0820-08 |  |  |  |  |
|  |  | 125 | m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m2 |  |  |
|  | 0331-02 | nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  |  |
|  |  | 8 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych | m2 |  |  |
|  | 0438-05 ana- |  |  |  |  |
|  | logia |  |  |  |  |
|  |  | 55 | m2 | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 6 | KNR 4-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1 /2 ceg. na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  | 0348-05 |  |  |  |  |
|  |  | 48 | m2 | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 7 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 | m3 |  |  |
|  | 0212-02 | cm-podest orkiestry |  |  |  |
|  |  | 8.663 | m3 | 8.663 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.663 |
| 8 | kalkulacja | Rozebranie sufitu podwieszanego z k-g | m3 |  |  |
|  | własna |  |  |  |  |
|  |  | 80 | m3 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 9 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr. cem. | m2 |  |  |
|  | 0811-07 |  |  |  |  |
|  |  | 58.30 | m2 | 58.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.300 |
| 10 | kalkulacja | Utyliazacja oraz transport gruzu,złomu,drewna ,płyt osb,skrzydeł drzwiowych | t |  |  |
|  | własna | ma wysypisko |  |  |  |
|  |  | 75 | t | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
|  | Wykonanie robót budowlanych PARTER |
| 11 | KNR 0-12 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej | m2 |  |  |
|  | 0829-02 |  |  |  |  |
|  |  | 156.24 | m2 | 156.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.240 |
| 12 | KNR 4-01 | Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek | m2 |  |  |
|  | 0809-04 | terakotowych o wym. 15x15 cm |  |  |  |
|  |  | 4 | m2 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 | KNR 0-12 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  | 1118-03 |  |  |  |  |
|  |  | 104.90 | m2 | 104.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.900 |
| 14 | KNR 0-12 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m |  |  |
|  | 1119-02 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | m | 89.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.000 |
| 15 | kalkulacja | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokry- | m2 |  |  |
|  | własna | tych pyłochłonem |  |  |  |
|  |  | 46 | m2 | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 16 | KSNR3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek | m2 |  |  |
|  | 0807-06 |  |  |  |  |
|  |  | 46 | m2 | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 17 | KNR 4-01 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 |  |  |
|  | 1202-07 |  |  |  |  |
|  |  | 55 | m2 | 55.000 |  |

|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 | m2 |  |  |
|  | 1202-09 | m2-sufity |  |  |  |
|  |  | 515.49 | m2 | 515.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 515.490 |
| 19 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 | m2 |  |  |
|  | 1202-09 | m2 ściany |  |  |  |
|  |  | 320.00 | m2 | 320.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.000 |
| 20 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- | m2 |  |  |
|  | 2611-02 | krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-sufity |  |  |  |
|  |  | 515.49 | m2 | 515.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 515.490 |
| 21 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- | m2 |  |  |
|  | 2611-02 | krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ściany pod farbę emulsyjną |  |  |  |
|  |  | 149.00 | m2 | 149.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 149.000 |
| 22 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT | m2 |  |  |
|  | 0931-01 | DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym |  |  |  |
|  |  | podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej-ATLAS CERPLAST POD |  |  |  |
|  |  | LAMPERIĘ |  |  |  |
|  |  | 171 | m2 | 171.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 171.000 |
| 23 | KNR 2-02 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 |  |  |
|  | 0815-05 |  |  |  |  |
|  |  | 515.49 | m2 | 515.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 515.490 |
| 24 | KNR 2-02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 |  |  |
|  | 0815-04 |  |  |  |  |
|  |  | 320 | m2 | 320.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.000 |
| 25 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- | m2 |  |  |
|  | 1204-01 | tów |  |  |  |
|  |  | 515.49 | m2 | 515.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 515.490 |
| 26 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  | 1204-02 |  |  |  |  |
|  |  | 1595.32 | m2 | 1595.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1595.320 |
| 27 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpach- | m2 |  |  |
|  | 1206-02 | lowania -lamperia |  |  |  |
|  |  | 171 | m2 | 171.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 171.000 |
| 28 | KNR 4-01 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolityczne- | m3 |  |  |
|  | 0203-01 | go-podest po orkiestrze |  |  |  |
|  |  | 1.418 | m3 | 1.418 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.418 |
| 29 | KNR 4-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub | m2 |  |  |
|  | 0211-03 | podłogach-dla wyrównania poziomów |  |  |  |
|  |  | 35 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 30 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte | m2 |  |  |
|  | 1104-01 | na ostro-dla wyrównania poziomów |  |  |  |
|  |  | 145.35 | m2 | 145.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 145.350 |
| 31 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- | m2 |  |  |
|  | 1104-03 | trącenie za zmianę grub. o 10 mm-j.w. |  |  |  |
|  |  | 145.35 | m2 | 145.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 145.350 |
| 32 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 | m2 |  |  |
|  | 202 1130-01 | mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-sam 100 |  |  |  |
|  |  | 142.80 | m2 | 142.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.800 |
| 33 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m2 |  |  |
|  | 202 1136-01 |  |  |  |  |
|  |  | 145.35 | m2 | 145.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 145.350 |
| 34 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mo- | m2 |  |  |
|  | 2012-02 | cowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD-korytarz |  |  |  |
|  |  | 34 | m2 | 34.00C |  |

|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | KNR 0-14 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z | m2 |  |  |
|  | 2010-03 | pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 |  |  |  |
|  |  | 171 | m2 | 171.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 171.000 |
| 36 | KNR 0-14 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z | m2 |  |  |
|  | 2010-07 | pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 mm |  |  |  |
|  |  | 541.36 | m2 | 541.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 541.360 |
| 37 | KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na | m2 |  |  |
|  | 0716-02 | ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 |  |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 38 | KNR 0-19 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do | m2 |  |  |
|  | 1023-03 | 1.0 m2okno podawcze w pom. wydawania |  |  |  |
|  |  | 1.04 | m2 | 1.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.040 |
| 39 | KNR 0-19 | Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych,PRZECIWPOŻAROWE T-30 | m2 |  |  |
|  | 1024-06 | H ORMAN NA -koniec korytarza .wyjście na zew. |  |  |  |
|  |  | 2.52 | m2 | 2.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.520 |
| 40 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 | m2 |  |  |
|  | 1022-03 | m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone |  |  |  |
|  |  | 36.90 | m2 | 36.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.900 |
| 41 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 |  |  |
|  | 1026-01 |  |  |  |  |
|  |  | 43.00 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 42 | kalkulacja | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i | szt. |  |  |
|  | własna | świetlików stalowych |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 43 | kalkulacja | Montaż świetlików dachowych wraz z obróbka z papy termozgrzewalnej i z bla- | szt. |  |  |
|  | własna | chy ocynkowanej o wymiarach 1,20*1,20 |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 44 | kalkulacja | Wykonanie zabudowy obsługi klienta -zabudowa przeszklona z ladą i blatem | kpi |  |  |
|  | własna | podawczym ,oraz drzwiami |  |  |  |
|  |  | 1 | kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 45 | KNR 4-01 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. | szt. |  |  |
|  | 0206-04 | ponad 10 cm-po demontażu wentylacji |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 46 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  | 0322-02 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
|  | Wykonanie robót budowlanych PIWNICA |
| 47 | KNR 4-01 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 |  |  |
|  | 1202-07 |  |  |  |  |
|  |  | 52.03 | m2 | 52.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.030 |
| 48 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- | m2 |  |  |
|  | 2611-01 | czenie mechaniczne i zmycie |  |  |  |
|  |  | 52.03 | m2 | 52.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.030 |
| 49 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-jedno- | m2 |  |  |
|  | 2611-02 | krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT |  |  |  |
|  |  | 52.03 | m2 | 52.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.030 |
| 50 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- | m2 |  |  |
|  | 1204-01 | tów |  |  |  |
|  |  | 52.03 | m2 | 52.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.030 |
| 51 | NNRNKB | (z. IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- | m2 |  |  |
|  | 202 1118-10 | zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 |  |  |  |
|  |  | 52.03 | m2 | 52.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.030 |

| 52 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1204-02 |  |  |  |  |
|  |  | 95.55 | m2 | 95.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.550 |
| 53 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 | m2 |  |  |
|  | 1022-03 | m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone |  |  |  |
|  |  | 8.20 | m2 | 8.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.200 |
| 54 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 |  |  |
|  | 1026-01 |  |  |  |  |
|  |  | 9.675 | m2 | 9.675 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.675 |
| 55 | KNR 4-01 | Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek | m2 |  |  |
|  | 0809-04 | terakotowych o wym. 15x15 cm |  |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
|  | Demontaż starej instalacji elektrycznej PARTER |
| 56 |  | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych | kpi |  |  |
|  | analiza in- |  |  |  |  |
|  | dywidualna | 1 | kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej PARTER i PIWNICA |
| 57 | KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | szt. |  |  |
|  | 0404-04 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 58 | KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg | szt. |  |  |
|  | 0404-02 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 | KNR 13-21 | Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej | szt. |  |  |
|  | 0302-07 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 59 | KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m |  |  |
|  | 1207-09 |  |  |  |  |
|  | analogia | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 60 | KNNR5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto- | m |  |  |
|  | 0205-03 | wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 61 | KNNR5 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- | szt. |  |  |
|  | 0726-09 | pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 62 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  | 1301-02 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 63 | KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  | 1207-01 |  |  |  |  |
|  |  | 900+1865 | m | 2765.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2765.000 |
| 64 | KNNR5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z | otw. |  |  |
|  | 1209-07 | cegły |  |  |  |
|  |  | 10 | otw. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 65 | KNNR5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z | otw. |  |  |
|  | 1209-05 | cegły |  |  |  |
|  |  | 40 | otw. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 66 | KNR 5-08 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układa- | m |  |  |
|  | 0209-05 | ny w tynku |  |  |  |
|  |  | 760 | m | 760.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 760.000 |
| 67 | KNR 5-08 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układa- | m |  |  |
|  | 0209-05 | ny w tynku |  |  |  |
|  |  | 140 | m | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 68 | KNR 5-08 | 3rzewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układa- | m |  |  |
|  | 0209-05 | ny w tynku |  |  |  |
|  |  | 1865 | m | 1865.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1865.000 |
| 69 | KNNR5 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- | szt. |  |  |
|  | 0720-05 | pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 70 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1 -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  | 1301-01 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | pomiar | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 71 | KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m |  |  |
|  | 1208-01 |  |  |  |  |
|  |  | 1865+900 | m | 2765.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2765.000 |
| 72 | KNNR5 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  | 1208-05 |  |  |  |  |
|  |  | 0.553 | m3 | 0.553 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.553 |
| 73 | KNNR5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com- | kpi. |  |  |
|  | 0503-01 | pact |  |  |  |
|  |  | 8 | kpi. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 74 | KNNR5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W | kpi. |  |  |
|  | 0503-03 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | kpi. | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 75 | KNNR5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W | kpi. |  |  |
|  | 0503-03 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | kpi. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 76 | KNNR5 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie | kpi. |  |  |
|  | 0511-04 | z tworzyw sztucznych 2x20 W |  |  |  |
|  |  | 15 | kpi. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 77 | KNNR5 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie | kpi. |  |  |
|  | 0511-06 | z tworzyw sztucznych 2x40 W |  |  |  |
|  |  | 5 | kpi. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 78 | KNNR5 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie | kpi. |  |  |
|  | 0511-06 | z tworzyw sztucznych 2x40 W |  |  |  |
|  |  | 13 | kpi. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 79 | KNNR5 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie | kpi. |  |  |
|  | 0511-03 | z tworzyw sztucznych 1x20 W |  |  |  |
|  |  | 7 | kpi. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 80 | KNR 5-08 | Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W - inwerter oświetlenia awaryj- | szt. |  |  |
|  | 0820-01 | nego |  |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 81 | KNNR5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- | szt. |  |  |
|  | 0301-11 | towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podiożu ceglanym |  |  |  |
|  |  | 204 | szt. | 204.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.000 |
| 82 | KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  | 0302-01 |  |  |  |  |
|  |  | 204 | szt. | 204.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.000 |
| 83 | KNNR5 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  | 0306-02 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 84 | KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- | szt. |  |  |
|  | 0308-03 | we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 |  |  |  |
|  |  | mm2 |  |  |  |
|  |  | 171 | szt. | 171.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 171.000 |
| 85 | KNNR5 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. |  |  |
|  | 0304-04 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 86 | KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m |  |  |
|  | 1207-09 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 87 | KNR 5-08 | Okablowanie instalacji audio-wizualnej sali dydaktycznej | kpi |  |  |
|  | 0209-05 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | kpi | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 88 | KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 | szt. |  |  |
|  | 0404-05 | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 89 | KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - podłączenie 25 przewodów | szt. |  |  |
|  | 0404-04 | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 90 | KNR 13-21 | 3adanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej | szt. |  |  |
|  | 0302-07 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 91 | KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  | 1207-01 |  |  |  |  |
|  |  | 380 | m | 380.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380.000 |
| 92 | KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m |  |  |
|  | 1207-09 |  |  |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 93 | KNR 5-08 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układa- | m |  |  |
|  | 0209-05 | ny w tynku |  |  |  |
|  |  | 380 | m | 380.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380.000 |
| 94 | KNR 5-08 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układany | m |  |  |
|  | 0209-06 | w tynku |  |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 95 | KNNR5 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- | szt. |  |  |
|  | 0726-05 | pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 96 | KNNR5 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- | szt. |  |  |
|  | 0726-09 | pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 97 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1 -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  | 1301-01 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | pomiar | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 98 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  | 1301-02 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | pomiar | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 99 | KNNR5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- | szt. |  |  |
|  | 0301-11 | towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |
|  |  | 24 | szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 100 | KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  | 0302-01 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 101 | KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- | szt. |  |  |
|  | 0308-05 | gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 |  |  |  |
|  |  | mm2 |  |  |  |
|  |  | 24 | szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 102 | KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm3 | szt. |  |  |
|  | 0802-07 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 103 | KNR 5-08 0802-08 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 ob- jętości powyżej 1 dm3 Krotność = 3 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 104 | KNNR5 0308-11 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 105 | KNNR5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 75 | m | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 106 | KNNR5 0202-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 107 | KNR 5-08 0204-04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur | m |  |  |
|  |  | 80 | m | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 108 | KNNR5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 109 | KNNR5 0406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 110 | KNNR5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 111 | KNP 1346- 03 | Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
|  | Wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej PARTER i PIĘTRO |
| 112 | KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m |  |  |
|  | 1207-08 |  |  |  |  |
|  |  | 600 | m | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 113 | KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych | m |  |  |
|  | 0102-06 | bruzdach w podłożu innym niż beton |  |  |  |
|  |  | 600 | m | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 114 | KNNR5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z | otw. |  |  |
|  | 1209-07 | cegły |  |  |  |
|  |  | 2 | otw. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 115 | KNNR5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z | otw. |  |  |
|  | 1209-05 | cegły |  |  |  |
|  |  | 12 | otw. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 116 | KNNR5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych | m |  |  |
|  | 0209-04 | korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - UTP kat 6 |  |  |  |
|  |  | 2730 | m | 2730.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2730.000 |
| 117 | KNNR5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- | szt. |  |  |
|  | 0301-11 | towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |
|  |  | 21 | szt. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 118 | KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  | 0302-01 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | szt. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 119 | KNR AT-14 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt. |  |  |
|  | 0107-01 | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 120 | KNR AT-14 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż | szt. |  |  |
|  | 0107-07 | gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 121 | KNR AT-14 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt. |  |  |
|  | 0107-01 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 122 | KNR AT-14 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż | szt. |  |  |
|  | 0107-07 | gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 123 | KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |
|  | 1208-02 | 600 | m | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 124 | KNNR5 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  | 1208-05 | 1.2 | m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
|  | Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO PARTER i PIWNICA |
| 125 | KNR4-01 | Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwi- | m |  |  |
|  | 0210-07 | rowego |  |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 126 | KNR4-01 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm | m2 |  |  |
|  | 0209-03 | w elementach z betonu żwirowego |  |  |  |
|  |  | 0.25 | m2 | 0.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.250 |
| 127 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m |  |  |
|  | 0114-01 |  |  |  |  |
|  |  | 17.3 | m | 17.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.300 |
| 128 | KNR 4-02 | Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie | szt |  |  |
|  | 0109-01 | średnicy 15mm |  |  |  |
|  |  | 15 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 129 | KNR 4-02 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt |  |  |
|  | 0121-03 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 130 | KNR 4-02 | Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50mm | szt |  |  |
|  | 0203-01 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 131 | KNR 4-02 | Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 10Omm | szt |  |  |
|  | 0203-08 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 132 | KNR-W 4-02 | Mała stacja uzdatniania wody - demontaż | szt |  |  |
|  | 0144-06 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 133 | KNR 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpi |  |  |
|  | 0235-06 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpi | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 134 | KNR 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpi |  |  |
|  | 0235-08 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | kpi | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 135 | KNR 4-02 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm | szt |  |  |
|  | 0233-03 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 136 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-1 OOmm na | m |  |  |
|  | 0230-04 | ścianach budynku |  |  |  |
|  |  | 17 | m | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 137 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrze- | m |  |  |
|  | 0112-01 | wanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
|  |  | 48 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 138 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm | szt |  |  |
|  | 0112-01 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 139 | KNR 2-15 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | kpi |  |  |
|  | 0224-03 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | kpi | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 140 | KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | szt |  |  |
|  | 0221-01 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 141 | KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt |  |  |
|  | 0115-01 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 142 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływo- | szt |  |  |
|  | 0107-01 | wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 143 | KNR 2-15 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łą- | podejś- |  |  |
|  | 0208-03 | czone metodą wciskową | cie |  |  |
|  |  | 7 | podejś cie | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 144 | KNR 2-15 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm | szt |  |  |
|  | 0212-01 | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 145 | KNR 2-15 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łą- | podejś- |  |  |
|  | 0208-05 | czone metodą wciskową | cie |  |  |
|  |  | 3 | podejś- | 3.000 |  |
|  |  |  | cie |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 146 | KNR 2-15 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m |  |  |
|  | 0205-02 | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 147 | KNR-W 2-15 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śred- | m |  |  |
|  | 0127-01 | nicy do 63mm w budynkach mieszkalnych [48 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 148 | KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych | miejs- |  |  |
|  | 0501-01 | 6 | ce miejs ce | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 149 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez | m |  |  |
|  | 0506-01 | spawanie 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 150 | KNR 4-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2, | kpi |  |  |
|  | 0520-01 | 5m2 |  |  |  |
|  |  | 2 | kpi | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 151 | KNR 4-02 | Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, | kpi |  |  |
|  | 0517-01 | stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych 4 | kpi | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 152 | KNR 4-02 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączę- | szt |  |  |
|  | 0512-01 | niu gwintowanym 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 153 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach | m |  |  |
|  | 0404-01 | zgrzewanych, na ścianach w budynkach 23 | m | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 154 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 3000mm | szt |  |  |
|  | 0418-08 | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 155 | KNR-W 2-15 | Rury przyłączne z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzej- | kpi |  |  |
|  | 0429-01 | ników 4 | kpi | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 156 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne fi15 mm z głowicą | szt |  |  |
|  | 0412-01 | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 157 | KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt |  |  |
|  | 0412-07 | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 158 | KNR-W 2-15 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śred- | m |  |  |
|  | 0127-01 | nicy do 63mm w budynkach mieszkalnych |  |  |  |
|  |  | 23 | m | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |